## Slide 1
التصوير الصحفي الرقمي
د. حسين خليفه
المحاضرة الثانية

## Slide 2
Prepared by
كاميرا التصوير الفوتوغرافي الرقمية
المحاضرة الثانية
Dr. Hussein Khalifa

## Slide 3
Lecture
02
محتويات وأهداف المحاضرة الثانية
مراجعة على المحاضرة السابقة
الكاميرا الرقمية
أسباب الاعتماد على الكاميرا الرقمية
الكاميرا والعين البشرية
فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمي
اختلاف فكرة الكاميرا الرقمية عن الكاميرا الفيلمية
تسجيل الألوان في الكاميرا الرقمية
أجزاء الكاميرا الرقمية
أنواع الكاميرات الرقمية
خاتمة

## Slide 4
Lecture
02
مراجعة على أهم نقاط المحاضرة السابقة
الصورة الصحفية هي وسيط اتصالي بصري مهم، وهي تجسد جزء من محيطنا الذي نراه ونعيشه، وهي إحدى الدعائم الأساسية في وسائل الإعلام المطبوعة.
يجب أن يكون هناك سبب منطقي في التقاط الصورة الصحفية، فهي تقدم الحقيقة بدون تغيير.
لغة الصورة الفوتوغرافية لغة عالمية يفهمها الجميع باختلاف لغاتهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية.
تتعدد أنواع الصور الصحفية من حيث الشكل أو الحجم ما بين صور صغيرة، متوسطة، وكبيرة الحجم ولكل حجم دلالة واستخدام.
كما تتنوع الصور الصحفية من حيث المضمون الذي تنقله للجمهور المستهدف.

## Slide 5
الكاميرا الرقمية
Lecture
02
تعتبر الكاميرا الرقمية الجيل الجديد من أجهزة التصوير الفوتوغرافي والتي انتشر استخدامها بشكل واسع وأصبحت الشركات في سباق مستمر لإنتاج كاميرات جديدة بإمكانيات متطورة.
يمكننا تعريف التصوير الرقمي Digital Photography بأنه حفظ الصور في صيغة رقمية، أي على هيئة ملفات يمكن عرضها باستخدام الكمبيوتر.
ويمكن عمل ذلك بتصوير مجموعة من الصور باستخدام كاميرا ضوئية عادية ثم تحميض تلك الصور وطباعتها، وباستخدام ماسح ضوئي Scanner يمكننا تحويل تلك الصور إلى ملفات. لكن الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على الصور بصيغة رقمية هي استخدام الكاميرات الرقمية Digital Camera

## Slide 6
أسباب تدعو إلى الاتجاه للتصوير الرقمي
Lecture
02
أنه أقل تكلفة على المدى البعيد، لأنك لن تكون مضطرا لشراء الافلام الضوئية ودفع تكلفة تحميضها.
يوفر الكثير من الوقت لأنك تحصل على الصور مباشرة بمجرد التقاطها بخلاف الكاميرات الضوئية التي تكون مضطراً الى الانتظار حتى تنتهي من تصوير الفيلم بالكامل ثم تحميضه وطباعته لتستطيع استعراض الصور.
في الكثير من الكاميرات الرقمية يمكنك الاطلاع مباشرة على الصورة التي قمت بالتقاطها من خلال شاشة صغيرة داخل الكاميرا ذاتها وبالتالي تستطيع الاطلاع على الصور التي تقوم بالتقاطها والتقاط غيرها إذا وجدت أنها غير جيدة.

## Slide 7
أسباب تدعو إلى الاتجاه للتصوير الرقمي
Lecture
02
الصور الرقمية لا تحتاج إلى مواد كيميائية كالتي تستخدم في تحميض الصور الضوئية وهي مواد يؤدى التخلص منها إلى الإضرار الشديد بالبيئة.
الكثير من الكاميرات الرقمية تقدم العديد من الإمكانات الإضافية التي تجعل منها أكثر من مجرد كاميرا مثل إمكانية تسجيل لقطات فيديو قصيرة بالصوت والصورة.
بالإضافة إلى التقاط الصور وحفظها وتوزيعها فإن الصور في صيغة رقمية تتيح استخدام ما تشاء من برامج تحرير الصور مثل برنامج Photoshop الشهير لإجراء تعديلات عليها.

## Slide 8
أولا: الكاميرا والعين البشرية
Lecture
02
تشبه الكاميرا العين البشرية فبدون ضوء تنعدم الرؤية، وكذلك تنعدم القدرة العملية على التصوير.
فلا يمكن لأي عملية تصوير ضوئية أن تتم بدرجة عالية من الجودة دون توفر كمية ونوعية مناسبة من الضوء سواء طبيعيا أو صناعيا.

## Slide 9
أولا: الكاميرا والعين البشرية
Lecture
02
فالكاميرا تقلد عمل العين من خلال أمور عديدة منها أن الضوء الذي يسقط على الأشياء لينعكس على الطبقة الحساسة في الفيلم الحساس أو شرائح ”CCD" داخل الكاميرا، يسقط أيضا على الشبكية في العين البشرية، وكما أن هناك فتحة في الكاميرا تكون مدمجة مع العدسة تتولي تحديد كم الضوء المار إلي الحساس ”Sensors" من خلال التحكم في اتساعها، فإن هذا الأمر نراه أيضا في العين البشرية ويتمثل في بؤبؤ العين. الذي يحدد اتساعه كم الضوء المار إلي الشبكية، وغيرها كثير من المتشابهات بين العين البشرية والكاميرا.

## Slide 10
أولا: الكاميرا والعين البشرية
Lecture
02
أما رؤية الألوان فهي تتم على أساس أن الأشياء تمتص الأشعة الضوئية المخالفة للونها، وتعكس الأشعة الضوئية المماثلة فقط، ومن ثم نري الأحمر أحمر والأصفر أصفر ... وهكذا أما اللون الأسود فهو يمتص كل الأشعة الساقطة عليه، ومن ثم نراه أسود، في حين أن الأبيض يعكس كل الأشعة فنراه أبيض.
ويأتي الضوء الطبيعي من الشمس في صورة أشعة مرئية وأشعة غير مرئية، وكلا النوعين من الأشعة المرئية وغير المرئية هما جزء من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وعين الإنسان حساسة لجزء صغير فقط من طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي، وهو ما نطلق عليه الأشعة المرئية أو الطيف المرئي، وهي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة حيث نتعامل معها ليل نهار، وتعرف بألوان الطيف، وتشمل جميع درجات الأشعة المرئية.
تبدأ الحزمة الضوئية باللون الأحمر ذي الطول الموجي الأكبر، وتنتهي باللون الأزرق ذي الطول الموجي الأصغر.

## Slide 11
الطول الموجي للضوء
Lecture
02

## Slide 12
ثانيا: فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمية
Lecture
02
نظرا للتشابه الكبير بين الكاميرا والعين البشرية فإنه يمكن تعريف الكاميرا بأنها عبارة عن جهاز بصري يتكون أساسا من صندوق له عدسة في جانبه الأمامي وشريحة حساسة في الجانب المقابل، حيث يدخل الضوء المنعكس من المشهد الذي يتم تصويره إلي الكاميرا عبر العدسة التي تتولي تجميع الأشعة الضوئية المنعكسة علي الهدف والمعبرة عنه، ثم تقوم بتمريرها وفق معايير محددة من حيث الكم والزمن إلي الشرائح الرقمية الحساسة للضوء CCD/CMOS أو الحساسات الضوئية وهي عبارة عن شرائح إلكترونية من أشباه الموصلات وتتمثل وظيفتها الأساسية في إنها تستقبل وتتأثر بالضوء الساقط عليها عبر فتحة العدسة المعبر عن الهدف الذي يتم تصويره ثم تقوم هذه الشرائح بتوليد شحنات كهربائية تختلف شدتها باختلاف شدة الضوء الساقط عليها؛ أي تقوم بتحويل الإشارات الضوئية التناظرية الساقطة عليها إلي إشارات كهربائية تناظرية أيضا.

## Slide 13
ثانيا: فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمية
Lecture
02
ويلاحظ هنا أن هذه الشرائح الحساسة للضوء غير قادرة على حفظ الصور كما يحدث مع الفيلم في الكاميرات العادية الذي تحفظ عليه الصور كامنة في هيئة تناظرية.
بعد ذلك تتجه الإشارات الكهربائية المعبرة عن الصورة داخل الكاميرا الرقمية إلي معالج ”Digitizer" الذي يقوم بدوره بتحويل الإشارات الكهربائية التناظرية إلي إشارات رقمية ”Digital Signals" بحيث يتم تحويل الإشارة الكهربائية التي هي بقوة ”2V" إلي الصفر والإشارة الكهربائية التي هي بقوة ”5V" إلي الواحد، وبذلك تكون قد تحولت الإشارات المعبرة عن الصورة- والتي بدأت ضوئية تناظرية، ثم كهربائية تناظرية – إلي إشارات في هيئة رقمية ”Digital Format" تتكون من تشكيلات رقمية من الصفر والواحد، وتختلف في العدد أو في الترتيب أو في الاثنين معا، تعبيرا عن الاختلافات في الإشارات الأصلية، وتكون بذلك صالحة للتخزين بالذاكرة الرقمية للكاميرا.
وعادة ما يتم تخزين الصورة في الذاكرة الداخلية للكاميرا أو الذاكرة الخارجية الملحقة بالكاميرا.

## Slide 14
ثانيا: فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمية
Lecture
02
إذا التصوير الفوتوغرافي مهما تغيرت أشكاله وأنواعه علي مر العصور، لابد أن تكون هناك عدة محددات أو أجزاء أساسية تتمثل في وجود ضوء سواء طبيعيا أو صناعيا، إلي جانب توافر تقنيات مثل العدسة وفتحة العدسة والغالق ..إلخ، فهذه الأمور أساسيات في التصوير الفوتوغرافي سواء كان رقميا أو فيلميا.
فعندما ينفتح الغالق يمر الضوء المنعكس من علي المشهد من خلال فتحة العدسة "الحدقة" ليكون خيالا/ صورة مقلوبة للمشهد علي سطح الشريحة الحساسة، ثم من خلال المرايا الموجودة يتم رؤية الصورة بشكل معتدل.

## Slide 15
ثانيا: فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمية
Lecture
02
في الكاميرات الملونة يوجد ثلاث قنوات، قناة واحدة لكل لون من الألوان الأساسية الثلاثة ”RGB"- الأحمر والأخضر والأزرق- المكونة للضوء المنعكس علي المشهد المراد تصويره.

## Slide 16
ثالثا: اختلاف بين الكاميرا الرقمية والفيلمية
Lecture
02
الفيلم الحساس مقابل الحساسات الضوئية.
كيفية طباعة الصورة؛ في الكاميرا العادية يتم عكس الصورة علي ورق حساس باستعمال جهاز تكبير شبيه بالفانوس السحري، ثم يتم تظهير الورق الحساس باستعمال مجموعة من المواد الكيميائية، ثم تغسل وتجفف الصورة، أما الصورة الرقمية فهي تطبع عن طريق استعمال طابعات الكمبيوتر المختلفة الأنواع والأحجام.

## Slide 17
رابعا: فكرة عمل المجسات أو الحساسات الضوئية
Lecture
02
يوجد نوعان رئيسيان للشرائح الحساسة للضوء في الكاميرات الرقمية:
الأول: شرائح CCD”Charged Coupled Devices"
الثاني: شرائح CMOS”Complementary Metal Oxide Semi Conductor"
وكلا التقنيتين ”CCD& CMOS" تقومان بتحويل فوتونات الضوء إلى إلكترونات؛ أي بتحويل الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية.

## Slide 18
رابعا: فكرة عمل المجسات أو الحساسات الضوئية
Lecture
02
وتتكون الحساسات الضوئية من شبكة مصفوفات ثنائية الأبعاد تحتوي علي الملايين من الخلايا، وكل خلية هي عبارة عن نقطة ضوئية إلكترونية وتسمي البيكسل ”Pixel" وهي اختصار لكلمة ”Picture Cells"، وتشكل المجسات الضوئية ”CCD& CMOS" العنصر الأساسي في صناعة الكاميرات الرقمية.

## Slide 19
خامسا: كيفية تسجيل الألوان في الكاميرا الرقمية
Lecture
02
تعتبر الحساسات الضوئية في الكاميرا الرقمية غير مدركة للألوان، ولا تستطيع أن تميزها؛ لأن وظيفتها هي قياس شدة الضوء وتحويله إلى شحنات كهربية.
ولكن يتم التقاط الصورة بكامل ألوانها بواسطة استخدام مرشحات ضوئية ”Filters" بحيث يكون لكل لون من الألوان الأساسية الثلاثة ”RGB" مرشح خاص به.
فمثلا المرشح الأحمر هو عبارة عن شريحة زجاجية ذات لون أحمر تسمح بدخول الأحمر وتمنع باقي الألوان، وكذلك بالنسبة للون الأزرق والأخضر يتم إنتاجهما بواسطة مرشح زرق وآخر أخضر علي التوالي.
وبمجرد التقاط الكاميرا لأي صورة فإنه يتم تحليل ألوان هذه الصورة إلي الألوان الأساسية الثلاثة ثم يتم تجميعها للحصول علي الصورة بكافة ألوانها.

## Slide 20
خامسا: كيفية تسجيل الألوان في الكاميرا الرقمية
Lecture
02
تختلف الكاميرات الرقمية فيما بينها من حيث طريقة التقاط الألوان الأساسية الثلاثة،
ففي الكاميرات عالية الجودة يتم استخدام ثلاث وحدات منفصلة من شرائح CCD مع تثبيت مرشح لوني فوق كل وحدة من شرائح CCD حتي تتخصص كل وحدة منها برصد اللون الأساسي الخاص بها مع وجود مجزئ للضوء ”Beam Splitter” يستقبل الأشعة النافذة من العدسة والمعبرة عن الهدف الجاري تصويره ليتولى تجزئ الأشعة الضوئية لتسقط علي المرشحات الثلاثة، ثم ينفذ منها ليسقط علي وحدات ال CCD الثلاث، بعدها يتم تجميع الإشارات الصادرة من الوحدات الثلاثة بواسطة المعالج الموجود بالكاميرا لتكوين الصورة الملونة بأكملها.

## Slide 21
عملية تجزئة الصورة عبر مجزئ الأشعة الضوئية
Lecture
02
وتتميز هذه الطريقة في التقاط الألوان الثلاثة الأساسية بالكاميرات الرقمية، بأنها توفر صورا عالية الجودة، ولكن الكاميرات التي تعتمد هذه التقنية أو هذه الطريقة في تسجيل الألوان تكون كبيرة الحجم نسبيا وباهظة الثمن.
وثمة طريقة ثانية متبعة في التقاط الألوان،
وتقوم علي أساس تدوير قرص يحتوي علي المرشحات اللونية الثلاثة أمام وحدة واحدة من شرائح الـCCD، ويقوم جهاز الـ CCD بتسجيل ‏ثلاث لقطات منفصلة للصورة التي يتم تصويرها علي نحو سريع ومتتابع، وتمتاز هذه الطريقة بزنها تستخدم وحدة واحدة من شرائح الـ CCD وبالتالي تكون الكاميرا أخف وزنا وأرخص سعرا من سابقتها ولكن يعيبها أن اللقطات الثلاث لا تؤخذ في نفس اللحظة، مما يستلزم أن تبقي الكاميرا والهدف المراد تصويره ساكنين لبرهة نسبية حتي يتم أخذ القراءات الثلاث، الأمر الذي يجعل هذه الطريقة غير عملية حيث تتطلب تثبيت الكاميرا على حامل كما أنها غير صالحة لتصوير الأهداف المتحركة.

## Slide 22
عملية تجزئة الصورة عبر مجزئ الأشعة الضوئية
Lecture
02
الطريقة الثالثة
وهي طريقة أكثر عملية واقتصادية من الطريقتين السابقتين وهي المستخدمة لالتقاط الألوان الأساسية في معظم الكاميرات الرقمية، وتقوم علي أساس استخدام مرشح واحد لكنه يعمل بمثابة ثلاثة مرشحات في الوقت ذاته، ولذا فهو يسمي بمصفوفة مرشح الألوان ”Color Filtering Array"، بحيث يتم تثبيت هذا المرشح علي وحدة واحدة أيضا من شرائح الـ CCD وأكثر أنواع هذه النوعية من المرشحات استخداما هو مرشح باير ”Bayer Filter Pattern"، ويتكون من صفين متبادلين:
أحدهما يعمل بمثابة مرشح لكل من اللون الأخضر والأحمر، والآخر يعمل كمرشح للون الأخضر والأزرق.
ويلاحظ هنا أن اللون الأخضر مكرر مما يترتب عليه مضاعفة عدد البيكسل الأخضر مقارنة بالأزرق والأحمر، ويأتي ذلك علي أساس أن حساسية العين البشرية لا تكون متساوية بالنسبة للألوان الثلاثة الأساسية، فزيادة اللون الأخضر يجعل الصورة تبدو للعين البشرية وكأنها حقيقية.

## Slide 23
عملية تجزئة الصورة عبر مجزئ الأشعة الضوئية
Lecture
02
تمتاز الطريقة الثالثة بزنها تستخدم وحدة واحدة من شرائح الـ CCD، وتستخدم مرشحا واحدا يقوم مقام المرشحات الثلاث في الطريقتين الأولي والثانية.
كما يتم التقاط الألوان الثلاثة الأساسية في نفس اللحظة، الأمر الذي يجعل الكاميرا أصغر حجما، وأخف وزنا، وأرخص سعرا، ولا تحتاج لاستخدام حامل، وصالحة لتصوير الأهداف الثابتة والمتحركة معا.

## Slide 24
سادسا: المجسات الضوئية والأشعة تحت الحمراء
Lecture
02
لعل غالبية المصورين يجهلون إحدى الخصائص المثيرة للمجسات الضوئية بالكاميرا الرقمية والتي تتمثل في قدرة معظم الكاميرات الرقمية علي التصوير في مجال الأشعة تحت الحمراء، ورغم أن هذه الخاصية تعد واحدة من مزايا الكاميرات الرقمية الا أن الشركات المصنعة تتجنب الحديث عنها أو التطرق إليها في الكتيبات الواردة مع الكاميرا، ولعل ذلك يعود إلي ان هذه الخاصية يمكن أن تشكل نقطة ضعف، حيث إن تمكن الكاميرا من التقاط الأشعة تحت الحمراء يتسبب عادة في زيادة مستوي التشويش ”Noise" الأمر الذي يؤثر سلبا علي مستوي جودة الصور العادية.
وبطريقة بسيطة جدا يمكن للمصور أن يعرف ما اذا كانت الكاميرا تتيح هذه الخاصية أم لا من خلال توجيه أداة التحكم عن بعد لجهاز التليفزيون”Remote Control" باتجاه عدسة الكاميرا مع الضغط علي أحد أزرار الريموت الذي يعمل عادة بالأشعة تحت الحمراء فإذا ظهرت نقطة مضيئة علي الشاشة الخلفية للكاميرا ”LCD/Viewfinder" فهذا معناه أن الكاميرا حساسة للأشعة تحت الحمراء وإذا لم تظهر فهي ليست كذلك.

## Slide 25
نشاط: حاول أن تتعرف على أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02

## Slide 26
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
العدسة (Lens)
تعتبر بمثابة عين الكاميرا التي تري بها الأشياء وتتمثل وظيفتها في تجميع الأشعة الضوئية المنعكسة من على الهدف الجاري تصويره والمعبرة عنه في نقطة واحدة تسمي بؤرة العدسة، ثم تمرير تلك الأشعة بشكل مقلوب إلى شرائح ”CCD" يظهر بعد ذلك معتدلا بفضل المرايا العاكسة. العدسة التي يتم استخدامها في الكاميرا الرقمية هي عدسة محدبة.

## Slide 27
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
فتحة العدسة ((Aperture، الديافراجم (Diaphragm)
والتي يمكن تضييقها أو توسيعها للتحكم في كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا. وتسمي الحدقة لأنها تشبه حدقة العين البشرية، تضيق أو تتسع حسب كمية الضوء المراد إدخالها إلى الشرائح الحساسة.
تتكون فتحة العدسة من صفائح معدنية رقيقة جدا تتداخل مع بعضها البعض مكونة شكلا دائريا ذا فتحة مركزية، وتتحكم تلك الصفائح في قطر الفتحة التي يدخل منها الضوء للكاميرا.
يطلق عليها أيضا ”F-stop"، ”F-number" وهو النسبة بين البعد البؤري للعدسة إلي قطر فتحة العدسة.

## Slide 28
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
وتوجد علاقة طردية بين قطر فتحة العدسة وكمية الضوء المارة إلي شرائح ”CCD"، فكلما اتسعت فتحة العدسة زادت كمية الضوء والعكس صحيح.
ولذلك تعد فتحة العدسة من أكثر العوامل المؤثرة في عملية التعريض الضوئي، وكذلك عمق الميدان الظاهرة في الصورة.
وتتحدد فتحات العدسة علي الحلقة الخاصة بها في الكاميرا بأرقام تسمي الأرقام البؤرية ”Focal Numbers" والقيم النموذجية لفتحة العدسة هي في الغالب كم في الشكل التالي
وتتناسب فتحة العدسة تناسبا عكسيا مع الرقم البؤري، بمعني أنه كلما كان الرقم أصغر فإن ذلك يعني أن فتحة العدسة تكون أكثر اتساعا، إذ يمثل الرقم ”F22" أضيق فتحة للعدسة، في حين يمثل الرقم ”F1.4” أوسع فتحة للعدسة.

## Slide 29
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
ضبط الوضوح (Focus)
يعني ضبط المسافة ما بين العدسة والموضوع الجاري تصويره واذا لم تضبط هذه المسافة سوف تظهر الصورة غير واضحة المعالم.
الزووم
وهو تكبير/تقريب الصورة (Zoom in) أي زيادة التركيز علي العنصر الجاري تصويره، بينما يؤدي التصغير (Zoom out) إلي خلق مساحة بالابتعاد عن المشهد الجاري تصويره.

## Slide 30
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
الغالق (Shutter)
وهو الذي يتم بواسطته التحكم في الفترة الزمنية لدخول الضوء إلى الكاميرا. وهو عبارة عن شرائح من البلاستيك الأسود المعتم، ويوجد في جسم الكاميرا أمام شريحة ”CCD”مباشرة.
الوظيفة الأساسية للغالق هي السماح للضوء بالنفاذ إلي شرائح ”CCD" خلال فترة زمنية معينة، فعند الضغط علي زر تحرير الغالق ”Shutter Release Button" يفتح الغالق تاركا المجال للضوء بالنفاذ إلي الشريحة الحساسة للضوء لفترة زمنية محددة، ثم لا يلبث أن يعود إلي سابق عهده ليمنع مرور الضوء إلي شرائح ”CCD".
سرعة الغالق ”Shutter Speed" وهو الزمن بين فتح الغالق وإعاده غلقه والتي تمثل مقياس لزمن مرور الضوء إلي شرائح ”CCD"، وتحسب هذه السرعة بأرقام محسوبة بجزء من الثانية.

## Slide 31
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
وتعد سرعة الغالق من العوامل المهمة المؤثرة في التعريض الضوئي، إذ توجد علاقة عكسية بين سرعة الغالق وزمن مرور الضوء وكذلك كمية الضوء المارة إلي السطح الحساس للكاميرا، فكلما زادت سرعة الغالق، قل زمن مرور الضوء ومن ثم قلت كمية الضوء المارة إلي شرائح ”CCD"، والعكس صحيح.
فمثلا زمن مرور الضوء مع السرعة "1/250" ثانية يعادل ضعف الزمن مع السرعة "1/500" ثانية، في حين يعادل نصف الزمن مع السرعة "1/125" ثانية وهكذا.
وهناك من السرعات البطيئة سرعة يرمز لها بحرف "T" اختصارا لمصطلح ”Time Lapse" وتعرف هذه السرعة بخاصية التصوير الزمني المتتابع، وتتيح إمكانية التقاط سلسلة من الصور للعنصر المراد تصويره عبر فترة زمنية تستغرق دقائق أو ساعات، إذ يتم وضع الكاميرا علي حامل ثلاثي والضغط علي الغالق والكاميرا تستمر في التقاط الصور إلي أن يتم إيقافها بالضغط مرة أخري علي الغالق.
ويستخدم التصوير الزمني المتتابع متعة رائعة من أجل تصوير تفتح الأزهار، حركة الغيوم، والظل عبر النهار ... إلخ

## Slide 32
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
سرعة الغالق واهتزاز الكاميرا
هناك علاقة قوية بين سرعة الغالق واهتزاز الكاميرا، ويحدث الاهتزاز نتيجة إزاحة الكاميرا بالنسبة للموضوع لحظة انفتاح الغالق وتسجيل الصورة على الشرائح الحساسة، مسببا ضياع التفاصيل الدقيقة "Sharpness" وإفساد جودتها.
هناك ما يعرف بالسرعات اليدوية وتعني الحد الأدنى للسرعة التي لن نكون عندها في حاجة لاستخدام الحامل الثلاثي، ويتمثل في السرعة "1/60"، فبدء من هذه السرعة يمكن أن نصور بأمان دون خوف من اهتزاز الكاميرا، أما مع السرعات الأبطأ من ذلك يجب استخدام الحامل الثلاثي للكاميرا.
وهناك قاعدة آمنة أيضا في هذا الشأن لتجنب اهتزاز الكاميرا وهي اختيار سرعة غالق أكبر من البعد البؤري المستخدم في تصوير اللقطة؛ فمثلا مع بعد بؤري يعادل 50ملم نختار سرعة غالق "1/60" ثانية، ومع بعد بؤري 200ملم نختار سرعة "1/250" ثانية وهكذا.

## Slide 33
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
سرعة الغالق والحركة
هناك علاقة قوية بين سرعة الغالق والحركة، سواء حركة الهدف أو حركة الكاميرا ذاتها، وتتشعب هذه العلاقة في أكثر من اتجاه، نوضحها في الآتي:
1-عند تصوير أي هدف أو مشهد به حركة فعلية، مع سكون الكاميرا، يستوجب الأمر استخدام سرعة غالق عالية تتناسب وسرعة الهدف، بحيث تستطيع الكاميرا تجميد حركة الهدف الذي يتم تصويره، وكي يبدو الهدف ساكنا لا حراك فيه، وتبدوا الصورة واضحة التفاصيل والمعالم، ولتحقيق ذلك يجب تصوير الأهداف المتحركة بسرعات غالق عالية لا تقل عن سرعة "1/125" ثانية، لأنه لم تصوير الهدف المتحرك بسرعة غالق بطيئة "1/60" مثلا فإن الهدف سيبدو في الصورة مطموسا ”Flowing" وغير واضح التفاصيل.

## Slide 34
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
2- أما إذا كانت الكاميرا هي التي تتحرك والهدف ساكن، كأن يقوم المصور بالتصوير وهو يركب دراجة أو سيارة تنطلق بسرعة، ففي هذه الحالة يجب استخدام سرعات غالق بالغة السرعة، ويجب ألا تقل عن "1/1000" أو أكثر حتى يبدو الهدف جامدا وواضح التفاصيل، إذا حركة الكاميرا وسكون الهدف تتطلب سرعة غالق أعلي، مما لو الهدف هو الذي يتحرك والكاميرا ثابتة.

## Slide 35
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
3- ويمكن للمصور أن يخلق تأثيرات خاصة من خلال التحكم في سرعة الغالق مع التصوير في الضوء الطبيعي، فمثلا استخدام سرعة الغالق في إضفاء الحركة علي أهداف ساكنة وتجميد حركة أهداف متحركة في الواقع، ويعرف هذا التأثير ب ”Panning" ويتم من خلال اختيار سرعة غالق بطيئة "1/60" لتصوير هدف متحرك وفي الوقت نفسه يتحرك المصور بالكاميرا حركة مساوية لحركة الهدف، كأن تقوم بتصوير سيارة منطلقة من سيارة منطلقة أيضا بالسرعة ذاتها مع استخدام سرعة غالق بطيئة "1/60"، هنا سيتم تجميد حركة الهدف المتحرك نظرا لحركة الكاميرا المساوية لحركة الهدف في السرعة، ويبدو الهدف في الصورة جامدا لا حراك فيه وواضح التفاصيل في حين تبدو الخلفية هي التي تتحرك فتبدو مطموسة غير واضحة التفاصيل مما يضفي تأثيرا خاصة في الصورة.

## Slide 36
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
4- وعلى عكس الإجراء السابق، يمكن تصوير هدف متحرك في الواقع، بواسطة عدسة ساكنة مع استخدام سرعة غالق بطيئة "1/60" في هذه الحالة سيبدو الهدف متحركا كما هو في الواقع مطموسا وغير واضح التفاصيل في حين تبدو الخلفية الساكنة واضحة التفاصيل. أو تصوير هدف ثابت بكاميرا متحركة مع استخدام سرعة غالق بطيئة "1/60" سيبدو الهدف الساكن متحركا مطموسا غير واضح التفاصيل.

## Slide 37
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
إذا من خلال سرعة الغالق يمكن التحكم في حركة الهدف، فمع الأهداف المتحركة، يمكن للمصور تجميد الحركة في الصورة باختيار سرعة غالق عالية، بحيث يبدو الهدف واضح التفاصيل، أو إظهار الحركة في الصورة عن عمد باختيار سرعة غالق بطيئة بحيث يبدو الهدف مطموسا.
إذ أن إظهار الحركة في الصورة وجعل الهدف مطموسا لا يعد عيبا في كل الأحوال بل قد يكون جيدا ومطلوبا فمثلا إذا أردت التقاط صورة لسقوط الأمطار علي منطقة ما فإظهار الحركة هنا يسهم في إعطاء الإحساس بغزارة الأمطار وانهمارها بشدة، كذلك إظهار الحركة في صورة لسباق خيول أو سيارات يسهم في إعطاء الإحساس بالسرعة العالية للسباق وهكذا.

## Slide 38
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
الشرائح أو المجسات الضوئية ”Sensors"
مصفوفة الشحن الضوئي أو الـ(Sensor) هذه الأداة الحساسة للضوء والتي تقوم مقام الفيلم في الكاميرات العادية نوعان هماCCD Sensor& (CMOS Sensor) مصفوفة الشحن الضوئي تمثل الفيلم الرقمي لآلة التصوير، وهي تتكون من عدد كبير جداً من الخلايا الضوئية الصغيرة كل خلية تمثل عنصراً صغيراً جداً من عناصر الصورة picture element أو ما يعرف بالبيكسل Pixel والمصفوفة تستقبل الصورة وتحولها إلى إشارات كهربائية ترسلها إلى المعالج، الذي يتولى بدوره تحويلها إلى بيانات رقمية ويقوم بتخزينها على الوسائط الرقمية المتوفرة.

## Slide 39
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
وفي المواصفات الفنية للكاميرا الرقمية، عادة ما يذكر العدد الكلي للبيكسل في المصفوفة، وهو ما يسمى بالكثافة النقطية للصورة Resolution
الكثافة النقطية للصورة: Resolution هو مقدار كمية التفاصيل التي تستطيع الكاميرا أن تلتقطها، وهي تقاس بعدد البكسل في الكاميرا، فكلما كان عدد البكسل للكاميرا أكثر كلما كانت أقدر على التقاط تفاصيل أكثر، وأصبح بإمكاننا تكبير الصورة دون أن تكون مشوشة أو غير واضحة.
للتذكير: الشرائح الحساسة ”Sensors" عبارة عن رقائق مصنوعة من أشباه الموصلات، وهي أحد الأجزاء الأساسية في الكاميرا الرقمية، وهي تحل محل الفيلم في الكاميرا الفيلمية.

## Slide 40
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
شرائح أو حساسات ”CCD”
وهي شرائح إلكترونية تسمي أحيانا بالعين الإلكترونية، وكانت تستخدم في الإنسان الآلي والمراصد الفلكية وكذلك كاميرات تصوير الفيديو وأجهزة المسح الضوئي الإلكتروني ”Scanners" وحديثا في كاميرات التصوير الفوتوغرافي الرقمية.
وتتكون ”CCD" من شريحة مربعة طول ضلعها لا يزيد عن 3سم وتحتوي على مجسات ضوئية –الديود Diode- من مواد أشباه موصلة ”Semiconductors" مرتبة على شكل صفوف متوازية.
عندما تتكون الصورة على هذه الديودات يتم تحرير شحنة كهربية تتناسب مع كمية الضوء، فكلما كان الضوء الساقط على الديود كبيرا كانت الشحنة المتحررة كبيرة. وفي النهاية يتم تخزين قيمة عددية "0/1" لكل ديود في الذاكرة المثبتة بالكاميرا.

## Slide 41
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
CCD sensor هذا الرمز اختصار لكلمة ”جهاز الشحن المزدوج” charge coupled device
سمات هذا الجهاز
أنه الافضل في قياسه لحساسية الضوء حتى في الإضاءة الخافتة.
الأفضل في دقة اللون والحدة، فمستوى الجودة عالية.
انخفاض التشويش الخلفي في الصورة.
عيوب الجهاز
عمليات التصنيع والإنتاج باهظة، لذلك الأداة غالية جدا.
معقدة وغالية جدا في الدمج، فهي تحتاج إلى مركبات إضافية.
يستهلك من الطاقة ما يعادل 100 مره أكثر من تقنية CMOS.

## Slide 42
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
CMOS sensor هذا الرمز اختصار لكلمة ”شبه موصل أكسيد المعدن المتمم “ complimentary metal oxide semiconductor
سمات هذا الحساس
أسعاره منخفضة بسبب التقنية القياسية حيث إنه يحتوي على أغلب الرقائق مثل رقاقة الذاكرة، مما يجعل هذه التقنية أرخص بكثير عن تقنية CCD.
يمكن إنتاج آلات تصوير بحجم صغير بواسطة جهاز الإحساس في تقنية CMOS.
استهلاكه للطاقة قليل جدا مقارنة بتقنية CCD.
عيوب الجهاز
حساسية هذا الجهاز للإضاءة منخفضة فهو يحتاج إلى بيئة إضاءة معتدلة.
نسبة التشويش عالية مقارنة مع تقنية CCD

## Slide 43
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
محدد الرؤية (View Finder)
وهو عبارة عن نافذة زجاجية تسمح للمصور بالنظر من خلالها بمشاهدة الموضوع المراد تصويره قبل الضغط على زر التقاط الصورة، وتتمثل وظيفته الأساسية في تكوين المشهد ”Composing" الذي يتم تصويره على نحو مبدع وجيد وصحيح.
وتأتي الكاميرات الرقمية مزودة بشاشة عرض (LCD) وهي عبارة عن شاشة إلكترونية صغيرة تقع على الواجهة الخلفية للكاميرا، وتعرض الأشياء التي تراها العدسة. وتستخدم هذه الشاشة لرؤية المشهد قبل تصويره، مشاهدة الصور التي تم تصويرها، تكوين الصورة، اختيار وضبط الإعدادات، والتركيز البؤري.

## Slide 44
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
البطاريات
بطاريات الليثيوم هي الخيار الأفضل للكاميرات الرقمية، وتتميز بطاريات الليثيوم بحجمها الخفيف وسرعة الشحن وتحمل العمل لفترات أطول من البطاريات العادية.
وعند شراء كاميرا رقمية يفضل دائما الكاميرات التي تحتوي على بطاريات قابلة للشحن مع شاحن، ومن المفيد أيضا أن تشتري مجموعة ثانية من البطاريات القابلة للشحن.

## Slide 45
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
بطاقات حفظ الصور
بطاقات الذاكرة في الكاميرات الرقمية تقوم مقام الفيلم في التصوير التقليدى حيث تعمل على حفظ الصور، ولكنها تختلف عن الفيلم في كونها قابلة للمحو وإعادة التسجيل.
بطاقات الذاكرة في الجيل القديم من الكاميرات الرقمية مثبتة بداخلها، وكان لابد من ان يقوم الشخص بتوصيل الكاميرا بواسطة كيبل خاص مباشرة مع الكمبيوتر لتحويل الصور اما الان ومع الجيل الجديد للكاميرات الرقمية فمن الممكن توصيلها الى الكمبيوتر بنفس الطريقة مع امكانية استخدام بطاقات ذاكرة قابلة للنقل وغالبا ما يقوم معظم مصنعين الكاميرات الرقمية بتصنيع بطاقات ذاكرة خاصة بهم.

## Slide 46
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
بطاقات حفظ الصور
ويوجد ثماني أنواع من بطاقات الذاكرة:
Compact Flash, Smart Media, Secure Card, Multimedia Card, Memory Stick, Micro Drive, PCMCIA Card.
والبطاقة الأحدث (XD-picture).
كل كاميرا تقبل نوعاً واحدا أو اثنان من هذه البطاقات.

## Slide 47
سابعا: أجزاء الكاميرا الرقمية
Lecture
02
قارئ بطاقات الذاكرة Memory Card Reader
معظم الكاميرات الرقمية تخزن الصور على بطاقات الذاكرة، ويمكن تنزيل الصور عن طريق ربط الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر مباشرة.
ولكنه من الأسهل والأسرع تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات المتعددة والذي يختصر عملية تنزيل الصور بشكل سريع وملحوظ.
وهو متوفر بوصلة USB ( Lexar multi-format )

## Slide 48
ثامنا: أنواع الكاميرات الرقمية
Lecture
02
1- كاميرات رقمية مدمجة
وهي كاميرات تستخدم شريحة ضوئية مكان الفيلم وتقوم بحفظ الصور على وسائط حفظ رقمية.
وقد تطورت هذه الكاميرات بشكل كبير وانتشرت بشكل واسع حول العالم.
تمتاز بصغر حجمها وإمكانية مشاهدة الصور عند التقاطها كما يمكن استعمال بعضها ككاميرا فيديو بجانب استعمالها كفوتوغرافية.
التحكم فيها بشكل أتوماتيك "تلقائي"
مخصصة للهواة ومحبي التصوير.

## Slide 49
ثامنا: أنواع الكاميرات الرقمية
Lecture
02
2- كاميرات رقميه متطورة
وتتميز عن الكاميرات الرقمية المدمجة بأنها توفر اوضاع تصوير متعددة تتيح للمصور أن يختار فيها التعريض والتركيز المناسب.
تجمع بين الضبط التلقائي ”Auto" والضبط اليدوي ”Manual"
كما يتوفر لها بعض الكماليات التي لا تتوفر في الكاميرات المدمجة.
كاميرات شبه احترافية.
تجمع بين الفيديو والفوتوغرافيا

## Slide 50
ثامنا: أنواع الكاميرات الرقمية
Lecture
02
3- كاميرات DSLR
وهي كـاميرات أحاديـة العدسـة، تحفظ الصور على وسائط الحفظ الرقمية بدلا من الأفلام ويمكنها عرض الصور بعد التقاطها، كما أنه يمكن تغييرISO وتعديل التباين اللوني فيها، ويوجد بها العديد من المميزات.
كاميرا احترافية.
تجمع بين الفيديو الفوتوغرافيا
مرتفعة التكاليف

## Slide 51
Lecture
02
خاتمة وملخص بالنقاط الرئيسية بالمحاضرة الثانية
الكاميرا الرقمية
أسباب الاعتماد على الكاميرا الرقمية
الكاميرا والعين البشرية
فكرة عمل كاميرا التصوير الرقمي
اختلاف فكرة الكاميرا الرقمية عن الكاميرا الفيلمية
تسجيل الألوان في الكاميرا الرقمية
أجزاء الكاميرا الرقمية
أنواع الكاميرات الرقمية

## Slide 52
Lecture
02
مصادر ومراجع للاستزادة فقط
النجار، سعيد الغريب. (2017). التصوير الصحفي الفيلمي والرقمي. الدار المصرية اللبنانية.
البرغوثي، سامح. (2015). التصوير الفوتوغرافي بين العلم والفن. دار أمجد للنشر والتوزيع.
Tarrant, J. (2018). Understanding Digital Cameras: Getting the Best Image from Capture to Output. Focal.
Tarrant, J. (2016). Digital Camera Techniques. Taylor & Francis.

## Slide 53
Thank You